Sofirn SP33 руководство пользователя

Максимальная яркость 2500 Люмен

Спасибо, что выбрали Sofirn. Если у вас есть какие-либо вопросы, напишите нам по электронной почте us@sofirnlight.com  eu@sofirnlight.com.

SP33 - это мощный фонарик для использования в помещениях или активного отдыха на природе: кемпинг, походы, рыбалка или охота и т. д. В нем используется одна литий-ионная аккумуляторная батарея формата 18650 или 26650. SP33 оснащен сверх ярким светодиодом Cree XHP50.2 и технологией активного термоконтроля (ATR), индикатором заряда аккумулятора и улучшенным управлением.

ANSI/NEMA FL1 Chart

| Режим | Турбо | Высокий | Средний | Низкий | Эко | Строб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Световой поток | 2500 Люмен | 1000 Люмен | 400 Люмен | 150 Люмен | 15 Люмен | 2500 Люмен |
| Время работы от 18650 | 36 мин | 1 ч 40 мин | 3 ч 54 мин | 12 ч 42 мин | 91 ч | -- |
| Время работы от 26650 | 52 мин | 1 ч 17 мин | 4 ч 55 мин | 16 ч 37 мин | 111 ч | -- |
| Дальность (метров) | 217 м | 139 м | 90 м | 53 м | 21 м | -- |
| Яркость (Кандел) | 11760 кд | 4841 кд | 2041 кд | 697 кд | 120 кд | -- |
| Стойкость к падению | 1 метр / 3.28 футов |
| Влагозащита | IPX8 (2 метра погружения) |
| Примечание | Примечание: Вышеуказанные параметры основаны на тестах в соответствии с международными стандартами тестирования фонаря (ANSI / NEMA FL1) с использованием одной литий-ионной батареи емкостью 3500 мАч 18650 в нашей лаборатории. Результаты могут различаться в зависимости от батареи или при различных условиях окружающей среды. |

Спецификация:

※ Один светодиод CREE XHP50.2 LED

※ Рабочее напряжение: 2.8В-4.3В

※ Варианты батареи: одна литий-ионная батарея формата 18650 или 26650

※ Размер: 128 мм (длина) × 37 мм (диаметр головы)

※ Вес: 150 ± 2 грамма (без батарей)

※ Изготовлен из авиационного алюминиевого сплава 6061, премиум тип CNC твердое анодирование, антиабразивное покрытие для получения крепкого и устойчивого к повреждению корпуса.

※Усиленная линза из минерального стекла, “Мятый” отражатель

※Водостойкость: в соответствии с IPX8 (Ingress Protection X8 - устойчив к погружению на глубину до 2 м под воду на время до 30 минут)

※ Память режимов: запоминает последний уровень яркости, используемый в общих режимах (кроме Строб и Турбо)

※Технология расширенного регулирования температуры (ATR): ATR автоматически регулирует яркость, когда температура достигает 55 ℃ (131 ° F), чтобы предотвратить перегрев.

※ Автоматический Step-down: режим Турбо переходит в режим Высокий после 2 минут работы, чтобы предотвратить перегрев.

Автоматический Step-down и автоматический термоконтроль (ATR) работают совместно.

※ Индикатор питания: Светодиодный индикатор на боковом переключателе отображает Зеленый цвет в течение 5 секунд, если оставшееся заряд батареи хороший. Индикатор Красный, если батарея разряжена. Красные мигания показывают очень низкий заряд  - как можно скорее замените или перезарядите аккумулятор.

※ Защита от неправильной установки аккумулятора.

※ Защита от высокого напряжения: свет не может включаться, если напряжение превышает 5 Вольт.

※Защита от низкого напряжения: свет выключается автоматически, когда напряжение ниже, чем 2,6 Вольт; Турбо отключается автоматически, когда напряжение ниже 3,4 Вольт; При низком напряжении, ниже 3 Вольт фонарик переходит в низкие режимы яркости.

Внимание:

- Режим «Строб» может вызвать приступ у лиц с фоточувствительной эпилепсией.

- Работа в течение длительного времени в режиме «Высокий» нагревает фонарик. Это нормально.

- Не светите фонарем в глаза и не направляте его в лицо.

Технические характеристики используемых батарей:

| Тип батареи | Форм-фактор | Номинальный вольтаж | Совместимость |
| --- | --- | --- | --- |
| Литий-ионный аккумулятор | 18650 x 1 | 3.7В | Да |
| Литий-ионный аккумулятор | 26650x 1 | 3.7В | Да |

Замена батареи: Отвинтите хвостовую часть и вставьте батарею 18650 или 26650 плюсом (+) к голове / светодиоду, а затем снова завинтите хвостовую часть.

Максимальная длинна батареи: 71мм

Минимальный диаметр батареи: 26,9мм

Инструкция по эксплуатации:

Боковой переключатель управляет всеми функциями фонарика следующим образом:

Короткое нажатие для включения; Короткое нажатие, чтобы отключить

Нажмите и удерживайте боковое переключение для перехода в следующие режимы: Низкий → Средний → Высокий → Низкий

В любых режимах двойной клик для активации режима Турбо, один клик для возврата в последний режим

В режиме Турбо, двойной клик в активирует режим Стробоскопа, еще один двойной клик чтобы вернуться в режим Турбо, или один клик для возвращения в последний нормальный режим.

При выключенном фонаре нажмите и удерживайте боковую кнопку, чтобы войти в режим Эко.

При выключенном фонаре 4 быстрых клика активирует блокировку кнопки; 4  быстрых клика снова отменят блокировку. Блокировка позволяет избежать неожиданного включения, когда вы носите фонарик в кармане или сумке.

Чтобы предотвратить случайную активацию при хранении или транспортировке, отвинтите голову фонарика на пол-оборота или извлеките аккумулятор.